## Slide 1: Plan de Continuité des Activités dans les laboratoires (selon les nouvelles exigences de l’NF EN ISO 15189:2022)
Définition
Définition
Etapes d’élaboration
Exemple de
Exemple de mise en œuvre
Elaboration du plan de continuités d’activité

## Slide 2: Définition
Plan de Continuité d’Activité (PCA)
Capacité d’un organisme à poursuivre la livraison de produits et la fourniture de services dans des délais acceptables à une capacité prédéfinie durant une perturbation [SOURCE: ISO 22301 : 2019 (Sécurité et résilience — Systèmes de management de la continuité d'activité — Exigences)]
Selon l’ISO 31000, le risque est défini comme étant un «effet de l’incertitude sur les objectifs »
L’analyse des risques peut se faire selon différentes méthodes, par exemple en caractérisant la source du risque (la menace), les vulnérabilités (grâce auxquelles la menace peut produire des effets) et les effets (ou impacts) eux-mêmes.
Le Risque résiduel risque subsistant après que des mesures de maîtrise du risque) ont été prises

## Slide 3: Définition
Plan Continuité d’activité
La gestion de la continuité d’activité est définie comme un « processus de management holistique » qui identifie les menaces potentielles pour une organisation, ainsi que les impacts que ces menaces, si elles se concrétisent, peuvent avoir sur les opérations liées à l’activité de l’organisation, et qui fournit un cadre pour construire la résilience de l’organisation, avec une capacité de réponse efficace préservant les intérêts de ses principales parties prenantes, sa réputation, sa marque et ses activités productrices de valeurs.
Un plan de continuité d’activité (PCA) a par conséquent pour objet de décliner la stratégie et l’ensemble des dispositions qui sont prévues pour garantir à une organisation la reprise et la continuité de ses activités à la suite d’un sinistre ou d’un événement perturbant gravement son fonctionnement normal. Il doit permettre à l’organisation de répondre à ses obligations externes (législatives ou réglementaires, contractuelles) ou internes (risque de perte de marché, survie de l’entreprise, image…) et de tenir ses objectifs.

## Slide 4: Rappel des exigences : Plan de continuité des activités et de préparation aux situations d’urgence (7.8 ISO 15189 : 2022)
Le laboratoire doit s’assurer que les risques associés aux situations d’urgence ou autres conditions dans lesquelles les activités de laboratoire sont limitées, voire indisponibles, ont été identifiés, et qu’une stratégie coordonnée a été établie, qui implique des plans, procédures et mesures techniques pour permettre la poursuite des activités après une interruption.
Si cela est possible, les plans doivent être régulièrement éprouvés et des exercices visant à évaluer la capacité de réaction planifiée doivent être organisés.
Le laboratoire doit :
a) mettre en place une action planifiée pour répondre aux situations d’urgence, en prenant en compte les besoins et capacités de tout le personnel concerné du laboratoire;
b) délivrer les informations et une formation, appropriées au personnel concerné du laboratoire ;
c) réagir aux situations d’urgence réelles ;
d) entreprendre des actions pour prévenir ou atténuer les conséquences des situations d’urgence, appropriées à l’ampleur de l’urgence et à l’impact potentiel.

## Slide 5: Plan de continuité des activités
Points clés – plan de continuité et situation d’urgence (§7.8) selon le pdca
Stratégie coordonnée
Risques et situations d’urgence identifiés
2. Information et formation du personnel
1. Action planifiée
PLANS RÉGULIÈREMENT ÉPROUVÉS

## Slide 6: Plan de continuité en situation d’urgence (SU)
SU = Risque dont la criticité est maximale.
2. La préparation efficace à toute SU pour assurer la continuité d'activité doit couvrir les 5 M (dont la formation du personnel).
Les facteurs de risques

## Slide 7: Identification de tous les risques avec moyens de maitrise et en cas d’occurrence prévoir des plans d’urgence càd plans de continuité d’activité et Plan de reprise d’activité Méthodologie : > Analyse des risques globaux > Mise en œuvre des plans de continuité et plan de reprise d’activité pour des risques criques
Plan de continuité des activités et de préparation aux situations d’urgence

## Slide 8: Plan de continuité des activités et de préparation aux situations d’urgence Pour la continuité des activités, les principaux domaines à risques sont identifiés tels que : > RH > SI et communication > Les processus et les flux (automates, réactifs critiques) > Infrastructures > Prestataires internes et externes Des conduites à tenir sont définies en fonction des domaines définies dans la cartographie des risques Toutes les situations à risque techniques et environnementales (exemple : incendie, inondations, rupture d’alimentation en eau, RH), les plans de continuité sont définis au niveau de la direction et fonction support Source : hfds-guide-pca-plan-continuite-activite-_sgdsn (1)

## Slide 9: Plan de continuité des activités et de préparation aux situations d’urgence - extrait analyse de risques
Kalilab

## Slide 10: Plan de continuité des activités et de préparation aux situations d’urgence - extrait analyse de risques

## Slide 11
Focus Maitrise des données et gestion de l’information
7.6.1 Généralités
Le laboratoire doit avoir accès aux données et informations nécessaires pour réaliser les activités de laboratoire.
NOTE 1
Dans le cadre du présent document, le terme « systèmes d’information du laboratoire » couvre la gestion des données et informations contenues dans les systèmes informatiques et non informatisés. Certaines exigences peuvent être davantage applicables aux systèmes informatiques qu’aux systèmes non informatisés.
NOTE 2
Les risques associés aux systèmes informatiques d’information du laboratoire sont traités dans l’ISO 22367:2020, A.13.
NOTE 3
Les mesures, stratégies et meilleures pratiques de management de la sécurité de l’information visant à assurer la préservation de la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations sont répertoriées dans l’ISO/IEC 27001:2022, Annexe A «Référencement des mesures de sécurité de l'information».
Renforcement de l’exigence d’identification des risques relatifs à la prise en charge du patient pour les processus pré-per- et post analytiques
Exigence de communication du risque résiduel aux utilisateurs si besoin
Exigence de surveillance et d’évaluation des risques identifiés et de l’efficacité des processus en fonction du potentiel préjudice pour le patient

## Slide 12: Focus 7.6.3 Gestion des systèmes d’information
SI
Le ou les systèmes utilisés pour le prélèvement, le traitement, l’enregistrement, le compte rendu, le stockage ou la récupération des données et informations relatives aux examens effectués doivent :
a) être validés par le fournisseur et vérifiés par le laboratoire en matière de fonctionnalité avant leur mise en service. Tout changement apporté au système, y compris les modifications concernant la configuration logicielle du laboratoire ou celles concernant un logiciel commercial de série, doit être autorisé, documenté et validé avant sa mise en œuvre ;
NOTE 1 La validation et la vérification comprennent, le cas échéant, l’étude du bon fonctionnement des interfaces entre le système d’information du laboratoire et les autres systèmes (par exemple avec les équipements du laboratoire, les systèmes hospitaliers de gestion des patients et les systèmes de soins de première intention).
NOTE 2 Les logiciels commerciaux de série qui sont utilisés conformément à leur domaine d’application prévu peuvent être considérés comme suffisamment validés (par exemple, logiciels de traitement de texte et de feuille de calcul, logiciels de management de la qualité).

## Slide 13: 7.6.3 Gestion des systèmes d’information
b) être documentés, la documentation devant être facilement accessible aux utilisateurs autorisés, y compris celle relative au fonctionnement au jour le jour du système ;
c) être mis en œuvre en tenant compte de la cybersécurité afin de protéger le système contre tout accès non autorisé et protéger les données contre l’altération ou la perte ;
d) être utilisés dans un environnement conforme aux spécifications du fournisseur ou, dans le cas de systèmes non informatisés, susceptible de préserver l’exactitude de l’enregistrement manuel et de la transcription ;
e) faire l’objet d’une maintenance de manière à assurer l’intégrité des données et informations et à inclure l’enregistrement des défaillances du système et des actions immédiates et correctives appropriées.
Les calculs et transferts de données doivent être contrôlés de manière systématique et appropriée. => Exigence plus explicite

## Slide 14: 7.6.4 Plans en cas de panne
Le laboratoire doit avoir des processus planifiés pour maintenir l’activité en cas de défaillance ou pendant une panne des systèmes d’information qui affecte les activités du laboratoire. Cela couvre la sélection et l’édition de comptes rendus automatiques des résultats.
7.6.5 Gestion hors site
Si le ou les systèmes d’information du laboratoire font l’objet d’une gestion et d’une maintenance hors site ou si celles-ci sont sous-traitées à un prestataire externe, le laboratoire doit s’assurer que le prestataire ou l’opérateur du système satisfait à toutes les exigences applicables du présent document.

## Slide 15: Exemple de risques et moyens de maitrise
Hemocue

## Slide 16
Retour du comité de pilotage du GH exemple SI
Pour chaque thématique, il est demandé au pilote de :
  Cartographier les situations à risque, c’est-à-dire, identifier dans son périmètre tout ce qui est impacté en cas d’arrêt du système informatique (arrêt des logiciels, et de tous les postes de travail)
  Définir l’organisation à mettre en place pour assurer la continuité d’activité sur ce périmètre et proposer des documents, procédures nécessaires pour la réalisation de cette organisation.
Réunion mensuelle
Prochaines réunions

## Slide 17
Exemple Guide Recommandation
Mesures avant crise
  Particularités du classeur cyberattaque
  Identification des besoins humains et matériels
  Processus pré-analytique
  Processus analytique
  Processus post-analytique
  Gestion stocks
  SI
  RH
  SMQ
  Gestion doc
  EBMD

## Slide 18
Identification des compétences critiques
  Paramétreurs :
    Cellule info du LBM (Glims, Genno)
    Fournisseurs des middlewares
      Comment les cloisonner ?
      Sauvegardes ?
    Fournisseurs des automates :
      Comment si pas d’accès à distance ?
      Délais d’intervention sur site ?
      Délais de restauration si crash ?
      Fonctionnement en stand alone ?
      Demandé à Abbott et Roche par Eric Deschamps, ajouter Sysmex et Radiometer et …
  Compétences système
  Compétences réseau
  Compétences biologistes ?
  Autres ?

## Slide 19: En conclusion
SU = Risque dont la criticité est maximale.
2. La préparation efficace à toute SU pour assurer la continuité d'activité doit couvrir les 5 M (dont la formation du personnel).
3. On est dans un PDCA de la préparation aux SU
P Plan de préparation aux SU
D Préparation aux SU
C Tests des SU
A Amélioration de la préparation aux SU.
Pour les aspects concrets:
- Des exemples de SU doivent exister dans le Plan Blanc pour les hôpitaux - Les risques les plus critiques dans la cartographie des risques .